## Slide 1: 새 PC 세팅 가이드
Windows의 MATLAB에서 WSL의 ROS 2 TurtleBot3를 토픽으로 제어하기까지
2026-10-29 · 검증 완료된 절차 · 소요 시간 약 60~90분
MATLAB
WSL ROS 2
/cmd_vel
/scan /odom
Notes: 이 덱은 아무것도 설치되지 않은 새 Windows PC를 기준으로, MATLAB이 WSL 안의 ROS 2 TurtleBot3와 토픽을 주고받는 상태까지 만드는 절차입니다. 모든 단계는 실제로 수행해 검증했습니다.

## Slide 2: 다 끝나면 이렇게 된다
Windows의 MATLAB이 WSL 안에서 돌아가는 Gazebo 로봇의 센서를 읽고, 속도 명령을 보내 실제로 움직인다.
Windows 11
MATLAB R2025b
ROS Toolbox · 내장 ROS 2 Jazzy
라이다 처리 · SLAM · 경로 계획
WSL2 · Ubuntu 22.04
ROS 2 Humble
Gazebo · TurtleBot3 시뮬레이션
로봇 · 라이다 · 주행
/scan /odom
/cmd_vel
360
개 라이다 거리값 수신
0.184 m
MATLAB 명령으로 실제 주행
양방향
토픽 통신 검증 완료
Notes: 완성 상태의 모습입니다. 아래 숫자는 실제 검증에서 나온 값입니다.

## Slide 3: 전체 흐름 — 여섯 단계
앞의 네 단계는 일반적인 설치다. 5·6단계가 이 조합에만 필요한 부분이다.
1
WSL2 설치
Ubuntu 22.04
약 15분
2
네트워크 설정
.wslconfig
약 5분
3
ROS 2 설치
Humble + TB3
약 30분
4
MATLAB 확인
ROS Toolbox
약 5분
5
프로젝트 배치
설정 파일
약 2분
6
설정 · 검증
연결 확인
약 5분
5 · 6단계가 핵심이다. WSL2를 mirrored 모드로 쓰면 MATLAB과 WSL이 서로를 같은 컴퓨터로 착각해 통신이 끊긴다. 이것을 푸는 설정 파일과 적용 절차가 5·6단계다. 자세한 이유는 10번 슬라이드에 있다.
Notes: 1~4단계는 ROS 2를 쓰는 누구나 하는 일반 설치입니다. 5·6단계는 Windows MATLAB과 WSL을 붙이기 위해 이 프로젝트에서 추가로 필요한 부분입니다.

## Slide 4: 시작 전 확인할 것
항목 | 필요 조건 | 확인 방법
Windows | Windows 11 22H2 이상 mirrored 네트워크 모드에 필요하다 | winver
WSL | WSL 2.0.0 이상 | wsl --version
Ubuntu | 22.04 LTS — ROS 2 Humble이 쓰는 버전이다 | lsb_release -a
MATLAB | R2025b + ROS Toolbox | ver 명령으로 목록 확인
디스크 | 약 15 GB 여유 (WSL + ROS 2 + Gazebo) | —
!
Windows 10에서는 이 가이드를 그대로 쓸 수 없다. mirrored 네트워크 모드가 Windows 11 전용이기 때문이다. Windows 10이라면 WSL을 기본 NAT 모드로 두고 방화벽에서 UDP를 열어 주는 다른 방식을 써야 한다.
Notes: mirrored 모드는 Windows 11 22H2 이상에서만 동작합니다. 시작 전에 winver로 확인하세요.

## Slide 5: WSL2와 Ubuntu 22.04 설치
1
관리자 권한 PowerShell에서 실행한다. 설치 후 재부팅이 필요하다.
wsl --install -d Ubuntu-22.04
# 재부팅 후, 사용자 이름과 비밀번호를 만든다
# 그 다음 WSL이 최신인지 확인한다
wsl --update
wsl --version
확인 포인트
· wsl --version 에서 WSL 버전이 2.0.0 이상
· 배포판이 Ubuntu-22.04 (20.04나 24.04가 아니다)
· wsl -l -v 결과의 VERSION 열이 2
왜 22.04인가
ROS 2 배포판은 Ubuntu 버전과 짝이 정해져 있다. 이 프로젝트가 쓰는 Humble은 22.04 전용이다.
Ubuntu 22.04
→ ROS 2 Humble
Ubuntu 24.04
→ ROS 2 Jazzy
이 가이드는 Humble 기준이다.
Notes: wsl --install 한 줄이면 WSL2와 Ubuntu가 함께 설치됩니다. 재부팅 후 Ubuntu 창이 자동으로 열리며 계정을 만들게 됩니다.

## Slide 6: 네트워크 모드 설정 (.wslconfig)
2
Windows 사용자 폴더에 .wslconfig 파일을 만든다. 이 설정이 있어야 WSL에서 Windows로 가는 길이 열린다.
# 파일 위치: C:\Users\<사용자이름>\.wslconfig
[wsl2]
networkingMode=mirrored
[experimental]
hostAddressLoopback=true
# 저장한 뒤 반드시 WSL을 완전히 껐다 켠다
wsl --shutdown
두 줄 모두 필요하다. 하나만 넣으면 동작하지 않는다.
hostAddressLoopback이 하는 일
설정 전
WSL
Windows
✕
패킷 0 / 6 — 전부 버려짐
설정 후
WSL
Windows
패킷 6 / 6 도달
Notes: mirrored 모드만 켜면 WSL에서 Windows로 가는 패킷이 전부 버려집니다. hostAddressLoopback이 그 길을 열어 줍니다. 실제 측정값이 0/6에서 6/6으로 바뀝니다.

## Slide 7: ROS 2 Humble과 TurtleBot3 설치
3
Ubuntu 터미널에서 실행한다. 다운로드 양이 많아 30분쯤 걸린다.
# 1) ROS 2 저장소 등록
sudo apt update && sudo apt install -y software-properties-common curl
sudo add-apt-repository -y universe
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list
# 2) ROS 2와 시뮬레이션 패키지 설치
sudo apt update && sudo apt install -y \
ros-humble-desktop ros-humble-gazebo-ros-pkgs \
ros-humble-turtlebot3 ros-humble-turtlebot3-simulations
# 3) ~/.bashrc 맨 아래에 추가
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=30
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ROS_DOMAIN_ID = 30
같은 번호를 쓰는 노드끼리만 서로를 본다. MATLAB 쪽도 30으로 맞춘다. 숫자 자체는 아무 값이나 괜찮지만 양쪽이 같아야 한다.
설치 확인
ros2 launch \
turtlebot3_gazebo \
turtlebot3_world.launch.py
Gazebo 창이 뜨고 로봇이 보이면 설치가 끝난 것이다.
Notes: ros-humble-desktop에는 RViz 등 도구가 포함됩니다. Gazebo 창은 WSLg 덕분에 별도 설정 없이 Windows 화면에 바로 뜹니다.

## Slide 8: MATLAB과 ROS Toolbox 확인
4
이 프로젝트는 MATLAB R2025b를 기준으로 검증했다. ROS Toolbox가 설치되어 있어야 한다.
확인할 것 | 명령 또는 방법 | 기대 결과
MATLAB 버전 | version | 25.2 (R2025b)
ROS Toolbox | ver | 목록에 ROS Toolbox가 보인다
Navigation Toolbox | ver | SLAM 예제(tb3_slam_plan)에만 필요하다
ROS 2 동작 | ros2node("/t", 30) | 오류 없이 객체가 만들어진다
알아둘 점 — MATLAB에는 ROS 2가 이미 들어 있다
ROS Toolbox는 자체 ROS 2를 내장하고 있어 Windows에 따로 설치할 필요가 없다. 다만 그 버전이 Jazzy 계열이라 WSL의 Humble과 배포판이 다르다. 토픽 송수신은 되지만 목록 조회는 되지 않는다. 15번 슬라이드에서 다시 다룬다.
Notes: MATLAB 쪽에는 ROS 2를 따로 설치하지 않습니다. ROS Toolbox가 내장한 것을 씁니다.

## Slide 9: 프로젝트 파일 배치
5
프로젝트 폴더를 C:\workspace\aypi-turtlebot-tutorial 에 둔다. 색이 들어간 것이 직접 쓰게 되는 파일이다.
startup.m
이 폴더에서 MATLAB을 켜면 자동 실행되어 설정을 걸어 준다
ros2_matlab_setup.m
환경변수를 설정한다. ROS 2를 쓰기 전에 호출해야 한다
fastdds_matlab_wsl.xml
통신 설정 본체. 자동 생성물이므로 직접 고치지 않는다
make_fastdds_profile.m
위 XML 생성기. 도메인을 바꾸면 포트를 다시 계산해 만든다
tb3_check_connection.m
통신이 되는지 실제 메시지로 확인한다
tb3_basics.m · tb3_avoid.m · tb3_slam_plan.m
튜토리얼 본편
tb3_followPath.m · tb3_stopRobot.m
경로 추종과 정지. Ctrl+C 로 끊어도 로봇이 선다
Notes: 폴더 위치를 바꿔도 되지만, 그 경우 MATLAB에서 ros2_matlab_setup을 직접 호출해야 합니다.

## Slide 10: 왜 추가 설정이 필요한가
mirrored 모드는 WSL에 Windows 랜카드의 IP와 MAC을 그대로 복사한다. 그래서 생기는 문제다.
문제 — 서로를 같은 컴퓨터로 착각한다
Windows Wi-Fi
F0:68:E3:6D:C6:30
WSL eth1
f0:68:e3:6d:c6:30
MAC이 완전히 같다. Fast DDS는 이 값으로 상대가 같은 컴퓨터인지 판단한다.
같은 컴퓨터라고 판단
UDP 대신 공유메모리로 보낸다
Windows와 WSL의 공유메모리는 별개 → 데이터 소실
해결 — 공유메모리를 아예 광고하지 않는다
설정 파일이 MATLAB의 통신 수단에서 공유메모리를 빼 버린다. 상대가 고를 수 있는 길이 UDP뿐이면 잘못 고를 수가 없다.
공유메모리
목록에서 제거
UDP
사용
또 하나, 멀티캐스트 탐색 포트도 WSL이 먼저 차지해 MATLAB이 못 쓴다. 같은 설정 파일이 127.0.0.1의 유니캐스트 포트로 직접 연결하게 해서 이것도 함께 푼다.
Notes: 이 슬라이드가 전체 가이드의 핵심 개념입니다. 설정 파일 하나가 두 가지를 바꿉니다. 공유메모리 차단과 유니캐스트 탐색입니다.

## Slide 11: MATLAB에 설정 적용하기
6
프로젝트 폴더를 현재 폴더로 두고 MATLAB을 시작하면 startup.m이 알아서 적용한다.
>> ros2_matlab_setup(30)
Fast DDS 프로파일 생성: ...\fastdds_matlab_wsl.xml (도메인 30)
ROS 2 설정 완료 | 도메인 30 | 프로파일 ...
폴더를 옮겨 왔거나 자동 실행이 안 됐을 때만 위 명령을 직접 친다.
!
반드시 지킬 것 하나
ros2_matlab_setup은 ROS 2를 쓰기 전에 불러야 한다. MATLAB은 ros2node를 처음 만들 때 백엔드를 띄우는데, 그 순간의 환경변수가 그대로 굳는다.
이미 ROS 2를 쓴 세션이라면 clear all로는 되돌릴 수 없다. MATLAB을 완전히 종료했다가 다시 켜야 한다.
순서가 전부다
MATLAB 시작
ros2_matlab_setup
ros2node / 구독 / 발행
이 순서가 뒤바뀌면 설정이 적용되지 않는다.
Notes: 가장 흔한 실패 원인이 이 순서입니다. 토픽이 안 보이면 열에 아홉은 MATLAB을 재시작하지 않은 경우입니다.

## Slide 12: 연결 확인
WSL에서 Gazebo를 띄운 뒤, MATLAB에서 tb3_check_connection을 실행한다.
WSL 터미널
export ROS_DOMAIN_ID=30
ros2 launch turtlebot3_gazebo \
turtlebot3_world.launch.py
MATLAB 명령 창
>> tb3_check_connection
Gazebo는 평소대로 띄우면 된다
설정이 필요한 쪽은 MATLAB뿐이다. WSL에는 아무것도 추가로 걸지 않는다.
이렇게 나오면 성공
--- 연결 확인 (도메인 30) ---
[OK] WSL -> MATLAB /scan
거리값 360개, frame=base_scan
[OK] WSL -> MATLAB /odom
x=-2.23 m, y=-0.16 m
[OK] MATLAB -> WSL /cmd_vel
발행 성공
---
통신 정상입니다. tb3_basics 로 넘어가세요.
ros2 topic list 가 비어 있어도 정상이다. 배포판이 달라 목록 조회만 안 되는 것이고, 메시지는 정상적으로 오간다.
Notes: 세 줄이 모두 OK로 나오면 세팅이 끝난 것입니다. 이후 tb3_basics부터 튜토리얼을 진행하면 됩니다.

## Slide 13: 세팅이 끝난 뒤, 매일 쓰는 순서
한 번 세팅하면 그다음부터는 이 세 가지만 하면 된다.
1
WSL에서 Gazebo 실행
ros2 launch turtlebot3_gazebo
turtlebot3_world.launch.py
평소대로. 추가 설정 없음
2
프로젝트 폴더에서
MATLAB 시작
startup.m 자동 실행
설정이 자동으로 걸린다
3
연결 확인 후 작업
tb3_check_connection
OK 세 줄을 보고 시작
MATLAB을 이미 켜 둔 채로 설정을 바꿨다면 반드시 재시작한다. ROS 2 백엔드가 시작 시점의 환경변수를 붙들고 있기 때문이다.
Notes: 일상적인 사용 흐름입니다. 세팅은 한 번뿐이고 이후는 단순합니다.

## Slide 14: 안 될 때 — 위에서부터 차례로
증상 | 먼저 확인할 것 | 조치
토픽이 하나도 안 보인다 | MATLAB이 ROS 2를 쓰기 전에 ros2_matlab_setup을 실행했는가 | MATLAB을 완전히 종료 후 재시작
재시작해도 안 된다 | .wslconfig의 두 줄이 들어 있고, 저장 후 WSL을 껐다 켰는가 | wsl --shutdown 후 다시 실행
ros2 topic list가 비어 있다 | 이것은 정상이다. 배포판 차이로 목록 조회만 안 된다 | tb3_check_connection으로 확인
libmwros2server가 죽는다 | 구독자를 중간에 clear 하거나 버려지게 두지 않았는가 | 구독자를 끝까지 변수로 유지
Gazebo 창이 안 뜬다 | WSL이 최신인가 (WSLg가 화면을 담당한다) | wsl --update 후 재시작
도메인을 바꾸고 싶다 | 양쪽 ROS_DOMAIN_ID가 같아야 한다 | 양쪽을 같은 번호로 변경
Notes: 위에서부터 순서대로 확인하면 대부분 해결됩니다. 가장 흔한 것은 첫 번째, MATLAB 재시작입니다.

## Slide 15: 알아두고 시작할 제약
MATLAB은 Jazzy, WSL은 Humble이다. ROS 2는 배포판이 다르면 호환을 보장하지 않는다.
MATLAB R2025b
ROS 2 Jazzy
Fast DDS 2.14.5
WSL Ubuntu 22.04
ROS 2 Humble
Fast DDS 2.6
≠
되는 것
토픽 발행과 구독. /scan · /odom · /cmd_vel 모두 검증했다
안 되는 것
ros2 topic list · ros2 node list 같은 목록 조회
확인 안 한 것
서비스와 액션. 필요하면 별도로 시험해야 한다
배포판을 맞추고 싶다면 Ubuntu 24.04에 ROS 2 Jazzy를 올리는 것이 근본적인 해결이다.
Notes: 목록 조회가 안 되는 것은 불편하지만 통신 자체에는 지장이 없습니다. 실제 메시지로 확인하는 습관을 들이면 됩니다.

## Slide 16: 세팅 완료 체크리스트
✓
wsl --version 이 2.0 이상이고 배포판이 Ubuntu-22.04다
✓
.wslconfig에 mirrored와 hostAddressLoopback 두 줄이 있고, wsl --shutdown으로 반영했다
✓
WSL에서 ros2 launch turtlebot3_gazebo로 Gazebo 창이 뜬다
✓
MATLAB에 ROS Toolbox가 있고, 프로젝트 폴더에서 시작한다
✓
tb3_check_connection의 세 줄이 모두 [OK]다
더 자세한 배경은
matlab-wsl-ros2-solution.pdf
README-matlab-wsl.md
Notes: 이 다섯 가지가 모두 확인되면 세팅이 끝난 것입니다. 원인 분석과 상세 근거는 PDF 보고서에 있습니다.